## Slide 1: Модули телеметрии «мтэк», программное обеспечение «СОДЭК». Новые возможности

## Slide 2: Модули телеметрии мтэк. Назначение
Организация канала связи с корректором по проводным и беспроводным каналам
через интерфейс RS-232/RS-485, а также, опционально, по каналам Wi-Fi, CSD, GPRS, FTP (в зависимости от модуля расширения, который выбирается при заказе)
Внешнее питание корректора
питание корректора стабилизированным напряжением, а также коммуникационного порта корректора
Барьер искрозащиты
Работа с корректорами, расположенными во взрывоопасной зоне

## Slide 3: МТЭК. основные характеристики
 | МТЭК-02 | МТЭК-03
Маркировка взрывозащиты | [Ex ib Gb] IIB, установка во взрывоБЕЗопасной зоне | 
Входное сетевое напряжение питания | 220 В (85 – 264 В) | 
Тип подключаемых корректоров | ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290 | ТС220
Интерфейс для подключения внешних устройств | RS-232/RS-485 | 
Количество опциональных интерфейсов | 2 | 1
Опциональные интерфейсы | Модуль RS-232/RS-485, Модем 3G (CSD,TCP/IP, FTP) Модуль Wi-Fi | 

## Slide 4: Модули расширения
Модем 3G
режим передачи данных по каналам CSD, GPRS, FTP
Порт RS-232/RS-485
Подключение дополнительного коммуникационного оборудования или ПК
Wi-Fi
точка доступа - сквозной канал для обмена данными с корректором

## Slide 5: Программа «параметризация мтэк»
    Входит в состав ПО «СОДЭК» верс. 8;
    Позволяет выполнить настройку:
      интерфейса МТЭК для подключения корректора;
      проводного интерфейса МТЭК (СОМ);
      дополнительных модулей передачи данных.

## Slide 6: Модем 3g. Режимы передачи данных
  2 режима работы модема:
    Modem (GSM): CSD (GSM) + FTP;
    Modem (GPRS): TCP/IP + FTP.
  Передача данных на FTP-сервер – автоматически, в соответствии с настроенным расписанием;
  Возможность обмена по GSM или TCP/IP – круглосуточно;
  Настройка с помощью ПО «Параметризация МТЭК» (входит в состав ПО «СОДЭК» 8.2)

## Slide 7: настройка Передачи данных по ftp
  Настроить FTP-сервер (пример: с помощью бесплатного ПО FileZilla);
  Указать в МТЭК (с помощью ПО «Параметризация МТЭК»):
    Настройки мобильного оператора для выхода в интернет;
    Данные сервера;
    Настройки передачи архива при старте:
      Код потребителя;
      Глубина архива при первой передаче.
    Цикл передачи данных (ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно)
Сервер сбора данных должен иметь статический IP-адрес

## Slide 8: Сравнение времени передачи данных
Chart: 
| GPRS (TCP/IP) | GSM (CSD) | WiFi-модуль | FTP | КА-О/USB | RS-232 (СОМ) | RS-232 (Модуль RS-232/RS-485)
МТЭК-03 | 96 | 62 | 19.5 | 11.2 | 10.5 | 8.5 | 8
БПЭК-03/Т | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0
Series 3 | 4 | 27 | 80.5 | 90.08 | 89.5 | 90.5 | 92
Модуль WiFi
GSM (CSD)
GPRS (TCP/IP)
КА-О/USB
RS-232
RS-232 (модуль)
На примере считывания полного архива корректора ТС220 (около 2400 записей) с помощью ПО «СОДЭК» верс. 8.2 с одинаковыми настройками таймаутов и скорости передачи данных
8 мин.
8 мин.
10 мин.
19 мин.
60 мин.
96 мин.
16%
11%
Экономия времени на считывание данных по CSD-каналу с помощью модуля МТЭК-03 по сравнению с БПЭК-03/Т
Экономия времени на считывание данных по RS-232 с помощью модуля МТЭК-03 по сравнению с БПЭК-03/Т
МТЭК-03
БПЭК-03/Т
FTP
11 мин.

## Slide 9: Основные преимущества
Модульная конструкция.
Поддержка технологии Wi-Fi.
Поддержка технологии GPRS (TCP/IP).
Расширенное количество внешних интерфейсов передачи данных (до 3-х для МТЭК-02).
Считывание архива за меньшее время.
Полная совместимость с корректорами производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
Удобство подключения кабелей за счёт разборных клеммных колодок и увеличенного шага контактов.
Обновление ПО без дополнительного оборудования (не требуются специальный программатор)

## Slide 10: Обновление МТЭК в эксплуатации
  ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», МТЭК-03 (2 шт.):
    выполнено обновление ПО модулей. Данные успешно передаются на FTP-сервер
  АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», г. Хабаровск, МТЭК-02:
    ожидают обновления ПО (инструкция, ПО для настройки и обновления, файл прошивки переданы специалистам для самостоятельного обновления).

## Slide 11: Мтэк. этапы развития
Одновременная передача данных по нескольким интерфейсам
Параллельный доступ
Соединение СОДЭК со множеством МТЭК по TCP/IP в режиме «1 ко многим»
TCP/IP P2MP
Высокоскоростные сети и интернет вещей
4G/LTE/NBIoT
Автоматическая передача данных на FTP-сервер по настроенному расписанию
FTP
Обновление прошивки МТЭК через FTP-сервер
Дистанционное обновление ПО
Архивация событий и состояния дискретных входов
Собственный архив

## Slide 12: содэк 8.2. редакции
ТС
  Только для корректоров ТС210, ТС215, ТС220,
  Все варианты подключения (кроме FTP),
  Полная система отчетов,
  Экспорт данных в офисные приложения.
Экстра
  Автоматические сбор и обработка данных,
  Распределённая архитектура,
  Все варианты подключения,
  Все типы корректоров
Стандарт
  Все варианты подключения,
  Все типы корректоров + FC1, Q.Sonic,
  Полная система отчетов и таймеры событий,
  Экспорт данных в офисные приложения,
  Перенос данных через транспортные файлы.
Стандарт +
  Сочетание качеств редакций «Стандарт» и «Экстра» для работы на одном ПК,
  Автоматизированный сбор и обработка данных
  Все варианты подключения,
  Все типы корректоров
Общий дистрибутив для всех редакций

## Slide 13: СОДЭК 8.2. редакции Стандарт+ и Экстра
Контроль нештатных ситуаций, фильтрация архивов
Контроль полноты сбора данных
Хранение,
экспорт и импорт
данных
Учёт потребления, анализ и отчётность
Автоматический и «ручной» сбор данных
Распределённая архитектура
(только для редакции Экстра)
Интерфейсы:
Wi-Fi, GPRS, FTP, CSD, RS232, RS485, оптический
Чтение/запись параметров
корректора
Функции

## Slide 14: СОДЭК 8.2
  Работы запущенных модулей в течение суток после извлечения электронного ключа - для удобства пользователей при отсутствии в ПК дополнительных USB-портов
  Обновленная версия ПО «Параметризация МТЭК»
    Настройка интерфейса соединения с корректором;
    Настройка проводного интерфейса – СОМ-порт;
    Настройка дополнительных слотов;
    Настройка передачи данных на FTP-сервер;
  Обработка файлов, преданных по FTP через МТЭК
    Проверка целостности архивного файла путём расчёта и сличения контрольной суммы
  Считывание данных через FC1 c Q.Sonic и enCal
    Конфигурация архивов FC1 на основании данных Q.Sonic и Encal (проект Астрахань);
    Считывание параметров Q.Sonic и enCal через FC1.

## Slide 15: Система Сбора данных
Программное обеспечение
СОДЭК 8.2
Хроматограф
Encal 3000
Ультразвуковой
расходомер
Q.Sonic max
Датчики давления и температуры
SmartLine
Вычислитель
расхода газа
enСore FC1

## Slide 16: Содэк 8.2. поддержка приборов учёта
Корректоры объёма газа:
ТС210, ТС215, ТС220, ЕК260, ЕК270, ЕК280, ЕК290
Вычислители
enСore FC1
Расходомеры
Q.Soniс
Протоколы
передачи данных
LIS200, MMS,
MODBUS
15
Интеграция в БД
BK-G ETe (Themis)
Хроматограф
enCal 3000

## Slide 17: Спасибо за внимание